| Общество с ограниченной ответственностью «Элитгеотехник» Юридический адрес: 109117, г. Москва, ул. Окская, д. 5, корп. 3, оф. пом. IV; почтовый адрес: Рязанский проспект,59,оф.230, www.elitgeo.ru р/с 40702810306000018557 в ОАО “ТЭМБР-БАНК», г. Москва БИК044585166 к/с 30101810500000000166, ИНН/КПП 7721609063/772101001, ОКПО 84189362, ОГРН 1087746063118 ----------------------------------------------------------- | Директору НИИОСП им. Н.М. Герсеванова Докт. техн.наук, профессору Г-ну Петрухину В.П. |
| --- | --- |
| № 02 15.02.2013 г. |  |  |

Уважаемый Валерий Петрович!

На Ваш запрос сообщаем, что нашей организацией широко используется принцип регулирования и управления напряженно-деформированным состоянием грунтов при усилении фундаментов реконструируемых  и вновь строящихся зданий, укреплении оползнеопасных откосов. Подобное регулирование осуществляется нами путем управляемого, как в плане, так и по глубине, а также с различными режимами  нагнетания специальных твердеющих растворов в грунт. При назначении режимов нагнетания учитываются многие факторы, такие как инженерно-геологические особенности площадки строительства, категории состояния усиливаемых зданий, требования «безосадочности» близрасположенных зданий и коммуникаций. Для разработки проектов производства работ и при выполнении самих геотехнических работ  в нашей практике используются технологические  решения, запатентованные  с участием сотрудников НИИОСП им. Н.М. Герсеванова: патенты РФ №№ 2422592,109475, 112913, 2327007, 2255183, 95687 с  применением геобаръера по патенту  РФ №2245428.

Наши наиболее характерные и значимые объекты последних лет (2006-2013 г.г.), на которых применены методы регулирования и управления напряженно-деформированным состоянием грунтов при усилении фундаментов реконструируемых  и вновь строящихся зданий и сооружений с использованием  упомянутых патентов:

| № п/п | Наименование и местоположение объекта | Краткая характеристика технических решений | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торгово-офиссное здание, ул. Неглинная 6/7, г. Москва | Буроинъеционные сваи Ф200мм, длина 12м, опрессовка давлением 0,5 МПа с использованием патентов РФ № 95687, 2327007 | 150 шт | Мониторинг показал, что перемещения существующего здания в процессе производства работ отсутствуют |
| 2 | Общественно-жилой комплекс, ул. Петровка, 26, стр.3, г. Москва | Буроинъеционные сваи Ф200мм, длина 16м, опрессовка давлением 0,3-0,5 МПа с использованием патентов РФ № 95687, 2327007,109475, 2255183 | 316 шт | Мониторинг показал, что перемещения существующего здания в процессе производства работ и откопки котлована при углублении фундаментов отсутствуют. Испытания свай показали несущую способность 55 т |
| 3 | Укрепление горнолыжного склона на насыпной горе в Ново-Переделкино, Московская обл. | Буроинъеционные сваи Ф200мм, длина 16м, опрессовка давлением 0,3-0,5 МПа с использованием патентов РФ № 95687, 2327007,109475, 2255183, 2422592 | 212 шт | Мониторинг показал, что перемещения склона и опор подъемника после укрепления прекратились |
| 4 | Устройство геотехнического баръера вблизи здания «Метробанк» по Можайскому Валу,9, г. Москва | Геотехнический баръер: установка и многократная прокачка инъекторов длиной 21 м для геотехнического баръера по патенту РФ №2245428 | 244 шт | Мониторинг показывает, что при устройстве стены в грунте в непосредственной близости от здания Метробанк перемещения отсутствуют |
| 5 | Устройство буроинъекционных свай для фундаментов расширяемого цеха покраски завода по производству автомобилей Ситроен, Пежо, Митсубиси в г. Калуге | Буроинъеционные сваи Ф250мм, длина 12м, опрессовка давлением 0,3-0,5 МПа с использованием патентов РФ № 95687, 2327007,109475, 2255183, 2422592 | 186 шт | Сваи устраивались в непосредственной близости (0.5м) от фундаментов действующего цеха.Перемещения действующего цеха отсутствовали. |
| 6 | Устройство геотехнического баръера вблизи здания по адресу Б. Козихинский пер., д.27,стр.1, г. Москва | Геотехнический баръер: установка и многократная прокачка инъекторов длиной 12 м для геотехнического баръера по патенту РФ №2245428 | 35 шт. | Мониторинг показывает, что при устройстве стены в грунте в непосредственной близости от здания перемещения отсутствуют |
| 7 | Усиление фундаментов деформированного здания по ул. Остоженка, 9 при строительстве Дома фотографии, г. Москва | Буроинъеционные сваи Ф200мм, длина 16м, опрессовка давлением 0,3-0,5 МПа с использованием патентов РФ № 95687, 2327007,109475, 2255183, 2422592,112913 | 21 шт | После устройства буроинъекционных свай осадки аварийного здания прекратились. В процессе производства работ осадки аварийного здания не превышали 3-4 мм. |
| 8 | Усиление фундаментов и стен здания буроинъекционно-компенсационным методом для здания по адресу ул. Рочдельская 14, Москва | Буроинъеционные сваи Ф200мм, длина 23 м, опрессовка грунтов и стен здания давлением 0,3-0,5 МПа с использованием патентов РФ № 95687, 2327007,109475, 2255183, 2422592,112913 | 84 шт | Сваи устраивались вертикально путем бурения с отметки 2-го этажа и затем сквозь существующие фундаменты до известняков . Поэтапная опрессовка обеспечила контакт свай со стенами и отсутствие осадок при производстве работ и отрывке котлована |
| 9 | Устройство геотехнического баръера вблизи здания «Стадион «Труд» по Варшавскому шоссе, г. Москва | Геотехнический баръер: Установка и многократная прокачка инъекторов длиной 10 м для геотехнического баръера по патенту РФ №2245428 | 35 шт. | Мониторинг показывает, что после установки и прокачки инъекторов при устройстве подземного перехода в непосредственной близости от здания перемещения отсутствуют |
| 10 | Устройство буроинъекционных свай для укрепления склона и основания бассейна по адресу: Николина Гора, уч. 126, Московская обл. | Буроинъеционные сваи Ф250мм, длина 12м, опрессовка давлением 0,3-0,5 МПа с использованием патентов РФ № 95687, 2327007,109475, 2255183, 2422592 | 56 шт. | Мониторинг показал, что перемещения склона и основания бассейна после укрепления прекратились |
| 11 | Усиление фундаментов 4-й секции ОАО «Стойленский ГОК», г. Старый Оскол, Белгородская обл. | Буроинъеционные сваи Ф200 мм, длина 14-16 м, опрессовка давлением 0,3-0,5 МПа с использованием патентов РФ № 95687, 2327007,109475, 2255183, 2422592 | 712 шт. | Осадки близрасположенной примыкающей 3-ей секции корпуса обогащения отсутствовали. После ввода в эксплуатацию осадки при полной технологической нагрузке не более 7мм |
| 12 | Усиление фундаментов здания «Макбанк», Москва, ул. Б. Полянка, 9 | Буроинъекционные сваи Ф200мм, длина 12 м, опрессовка давлением 0,3-0,5 МПа с использованием патентов РФ № 95687, 2327007,109475, 2255183, 2422592 | 112 шт | Работы производились внутри помещений действующего банка «Макбанк». Шум, вибрации и технологические осадки полностью отсутствовали |
| 13 | Укрепление откосов и ограждения котлована на объекте: Завод по производству оконных профилей «Rehau», г. Гжель, Московская обл. | Буроинъекционные сваи Ф250мм, опрессовка повышенным давлением 0,5-0,6 МПа ствола сваи с размываемым уширением по патенту РФ № 2327007 | 96 шт. | Деформации откоса остановлены, перемещения ограждения котлована отсутствовали |
| 14 | Комбинат дошкольного питания по адресу: г. Москва, ул. Шипиловская, 64, корп.2, подпорная стенка и фундамент шумозащитного экрана на откосе | Буроинъекционные сваи Ф250мм, опрессовка давлением 0,3-0,5 МПа по патентам РФ № 2327007109475,, 2255183, 2422592 | 200 шт. | Осадки фундаментов смежных зданий полностью отсутствовали, работы производились в действующем комбинате |

Общий экономический эффект от применения технологических и конструктивных решений по указанным патентам превышает 200 млн. руб.

В качестве пожелания необходимо отметить целесообразность разработки стандартов предприятия и технических условий по упомянутым патентам.

| __Зам. Директора _____________________ (Должность) | ______________ (подпись) | _( Борисов А.С.)___________________ (Расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |
| «_____» _________________ 20___ г. | МП |  |